## Slide 1: Minimális TCP Handshake P4 Switch
Készítette: Sándor Balázs, Kardos Sándor, Kiss Marcell

## Slide 2: Projekt célja
A projekt célja egy olyan P4 switch implementálása, amely képes a TCP handshake alapvető lépéseinek szimulálására, beleértve a SYN és SYN-ACK csomagok kezelését, valamint egy egyszerű, statikus PSH-ACK válasz küldését.

## Slide 3: A projekt fő elemei
P4 program: A TCP handshake alaplépéseinek (SYN, SYN-ACK, PSH-ACK) feldolgozása és válaszok generálása.
Mininet topológia: Virtuális hálózati környezet létrehozása a P4 switch és hostok szimulálásához.
Scapy tesztszkript: Automatikus tesztelés és a P4 switch válaszainak ellenőrzése.

## Slide 4: Implementáció áttekintés
A projekt öt fő P4 forrásfájlból áll:
  headers.p4: Csomagfejlécek definíciója.
  actions.p4: TCP válasz akciók megvalósítása.
  control.p4: Döntési logika (Ingress) implementálása.
  parser.p4: Csomagfejlécek kinyerése.
  main.p4: A pipeline összeállítása.

## Slide 5: headers.p4
A projektben használt protokollok fejléceinek leírása:
  Ethernet fejléc: Forrás, cél MAC cím és EtherType.
  IPv4 fejléc: Forrás, cél IP cím és alap mezők.
  TCP fejléc: Portok, szekvencia szám, ACK szám, flag-ek.
headers_t struktúra: Egyesíti a fejléc típusokat, a pipeline-ban történő egyszerű kezeléshez.
metadata_t: Jelenleg üres, később bővíthető, ha szükséges.

## Slide 6: actions.p4
Ebben a fájlban kerültek megvalósításra a TCP válaszokhoz szükséges műveletek:
  send_synack():
    Válaszként egy SYN-ACK TCP csomagot állít össze. Megcseréli a csomagban a forrás és cél címeket, portokat, és beállítja a TCP flag-et SYN-ACK-re.
  send_dummy_response():
    Egy egyszerű PSH-ACK válasz csomagot készít. Itt is megtörténik a címek és portok cseréje, de a válasz nem tartalmaz payload-ot.
  nop():
    Üres művelet, amely egyelőre nem csinál semmit.
Cél: A TCP handshake szimulációjához szükséges válasz csomagok létrehozása.

## Slide 7: control.p4
Ez a fájl tartalmazza az Ingress pipeline-ban futó fő vezérlési logikát.
Feladata:
  A TCP csomagok elemzése és megfelelő válasz kiválasztása.
  Csak azokat a csomagokat dolgozza fel, amelyek IPv4 és TCP protokollokat használnak.
tcp_table:
  A csomag TCP flag mezője alapján választja ki a végrehajtandó akciót:
    SYN esetén → send()_synack()
    PSH-ACK esetén → send_dummy_response()
    Minden más esetben -> nop()
    A tábla mérete: 16 bejegyzés, alapértelmezett művelet: semmit nem csinál.
Cél: A TCP handshake és válasz csomagok szimulációja az Ingress pipeline-ban, a csomagok TCP flag-je alapján.

## Slide 8: parser.p4
Ez a fájl tartalmazza a Parser definícióját, amely kinyeri a csomagokból a fontos fejléc mezőket.
Feladata:
A beérkező csomagból sorban kibontja a szükséges protokollfejléceket.
Ethernet fejléc elemzése után vizsgálja az EtherType mezőt:
  IPv4 (0x0800) esetén folytatja a bontást.
IPv4 fejléc alapján megnézi a protokoll mezőt:
  TCP (6) esetén folytatja a TCP fejléc kibontásával.
Ha más protokollt talál, vagy a bontás véget ér, a parser elfogadja a csomagot.
Cél: Biztosítani, hogy csak az Ethernet, IPv4 és TCP fejlécű csomagok kerüljenek feldolgozásra a további pipeline szakaszokban.

## Slide 9: main.p4
Ez a fájl állítja össze és indítja el a P4 programot egy V1Switch architektúrán.
Feladata:
  Összekapcsolja a pipeline fő részeit:
  Parser: Feldolgozza a bejövő csomagokat (MyParser).
  Checksum ellenőrzés: Üres implementáció (MyVerifyChecksum).
  Ingress: Csomagfeldolgozó logika (MyIngress).
  Egress: (Jelenleg nincs egyedi logika, alapértelmezett).
  Checksum újraszámítás: Üres implementáció (MyComputeChecksum).
  Deparser: Összeállítja és kiküldi a módosított csomagot (MyDeparser).
  Deparser (MyDeparser):
    Kibocsátás előtt újra összeállítja a csomagot az Ethernet, IPv4 és TCP fejlécek kibocsátásával.
Cél: A P4 switch működésének teljes összeállítása, ahol a csomag beolvasásától a válaszcsomag kibocsátásáig minden komponens össze van kapcsolva.